## Slide 1
主讲人：吴志辉
第一章 计算机网络概述

## Slide 2: 目录
第一节 计算机网络基本概念
第二节 计算机网络结构
第三节 数据交换技术
第四节 计算机网络性能
第五节 计算机网络体系结构
第六节 计算机网络与因特网发展简史
本章小结

## Slide 3: 第一节 计算机网络基本概念
一、计算机网络的定义
计算机网络并没有一个统一的精确定义。计算机网络是利用通信设备与通信链路或者通信网络， 互连位置不同、功能自治的计算机系统， 并遵循一定的规则实现计算机系统之间信
息交换。更为简短、概括性的定义：计算机网络是互连的、自治的计算机的集合。

## Slide 4: 计算机网络=通信技术+计算机技术
计算机网络是通信技术与计算机技术紧密结合的 产物
通信系统模型：
信源 发送设备 信道 接收设备 信宿
计算机网络就是一种通信网络
噪声源

## Slide 5: 第一节 计算机网络基本概念
一、计算机网络的定义
计算机网络并没有一个统一的精确定义。计算机网络是利用通信设备与通信链路或者通信网络， 互连位置不同、功能自治的计算机系统， 并遵循一定的规则实现计算机系统之间信
息交换。更为简短、概括性的定义：计算机网络是互连的、自治的计算机的集合。
“ 自治” 是指互连的计算机系统彼此独立， 不存在主从或者控制与被控制的关系。
“ 互连” 是指利用通信链路连接相互独立的计算机系统。

## Slide 6: 计算机网络？
定义：计算机网络就是互连的、自治的计算机集 合。
自治-无主从关系
互连-互联互通
 通信链路
通信链路
距离远、数量大如何保证互连？
主机

## Slide 7: 第一节 计算机网络基本概念
一、计算机网络的定义
目前最大的、应用最广泛的计算机网络就是Internet或称因特网。

## Slide 8: 什么是Internet？- 组成细节角度
数以百万计的互连的
计算设备集合:
 主机(hosts)=端系统
（end systems）
 运行各种网络应用
 通信链路
 光纤, 铜缆, 无线电, 卫星……
 分组交换: 转发分组
(数据包)
路由器(routers) 和 交换机(switches)
有线链路
无线链路
路由器
移动网络
全球ISP
家庭网络
区域ISP
机构网络
（如校园网等）
智能手机
PC
服务器
无线笔记本
全球最大的互联网络
 ISP网络互连的“网络之网络”

## Slide 9: 什么是Internet？- 服务角度
 为网络应用提供通信服务
的通信基础设施:
Web, VoIP, email, 网络游戏, 电子商务, 社交网络, …
 为网络应用提供应用编程
接口（API）：
 支持应用程序“连接”
Internet，发送/接收数据
 提供类似于邮政系统的数据 传输服务
移动网络
全球ISP
家庭网络
区域ISP
机构网络
（如校园网等）

## Slide 10: 第一节 计算机网络基本概念
二、协议的定义
协议是网络通信实体之间在数据交换过程中需要遵循的规则或约定，是计算机网络有序运行的重要保证。
概括地说，协议约定了实体之间交换的信息类型、信息各部分的含义、信息交换顺序以及收到特定信息或出现异常时应采取的行为。
任何一个协议都会显式或隐式地定义3个基本要素：语法（syntax、） 语义（semantics） 和时序（tmiing ） 称 为协议三要素。

## Slide 11: 任何通信或信息交换过程都需要规则
网络通信:
 通信主体是“机器”
而不是人
 交换“电子化”或 “数字化”消息
计算机网络的所有通 信过程都必须遵守某 种/些规则—协议
时间

## Slide 12: 第一节 计算机网络基本概念
二、协议的定义
（1）语法
语法定义实体之间交换信息的格式与结构，或者定义实体（比如硬件设备〉之间传输信号的电平等。
（2）语义
实体之间交换的信息，除了协议用户需要传输的数据之外，通常还包括其他控制信息，比如地址信息等。
（3）时序
时序也称为同步，定义实体之间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此的速度。

## Slide 13: 第一节 计算机网络基本概念
三、计算机网络的功能
计算机网络的功能是在不同主机之间实现快速的信息交换。通过信息交换，计算机网络可实现资源共享这一核心功能，包括硬件资源共享、软件资源共享和信息资源共享。

## Slide 14: 第一节 计算机网络基本概念
三、计算机网络的功能
1.硬件资源共享
通过计算机网络，一台主机可以共享使用另一台主机的硬件资源，包括计算资源（如CPU）、存储资源、打印机与扫描仪I/0设备等。
2.软件资源共享
网络上的主机可以远程访问、使用服务器计算机上运行的各类大型软件，例如，大型数据库系统、大型行业专用软件等，实现软件的共享。
3.信息资源共享
互联网已经成为人们获取信息的重要渠道，例如，新闻阅读、信息检索等。

## Slide 15: 第一节 计算机网络基本概念
四、计算机网络的分类
计算机网络经历半个多世纪的发展，提出或建设了很多类型的网络，目前最大的计算机网络就是Internet（或称因特网）。按不同的分类标准可以将这些网络划分为不同的类型。

## Slide 16: 第一节 计算机网络基本概念
四、计算机网络的分类
1.按覆盖范围分类
计算机网络规模差异很大， 小到一个家庭的网络， 大到全球性因特网。按网络覆盖范围分类，计算机网络可以分为以下4种类型。
（1）个域网（Personal Area Network, PAN)
（2）局域网（Local Area Network, LAN)
（3）城域网（Metropolitan Area Network, MAN)
（4）广域网（Wide Area Network, WAN)

## Slide 17: 第一节 计算机网络基本概念
四、计算机网络的分类
2. 按拓扑结构分类
网络拓扑是指网络中的主机、网络设备间的物理连接关系与布局。按拓扑结构， 计算机网络可以分为星形拓扑结构、总线型拓扑结构、环形拓扑结构、网状拓扑结构、树形拓扑结
构和泪合拓扑结构等， 如图1.2所示。

## Slide 18: 第一节 计算机网络基本概念
四、计算机网络的分类
3.按交换方式分类
数据交换是指网络通过彼此互连的结点间的数据转接，实现将数据从发送结点送达目的结点的过程和技术。技网络所采用的数据交换技术， 计算机网络可以分为电路交换网络、报
文交换网络和分组交换网络。后续课程会展开讨论数据交换技术。

## Slide 19: 第一节 计算机网络基本概念
4.接网络用户属性分类
按网络用户属性， 计算机网络可以分为公用网和专用网。
（1）公用网（public network)
公用网是指由国家或企业出资建设， 面向公众提供收费或免费服务的网络。例如， 电信企业建设的网络、Internet 等， 都是面向公众开放的， 用户只要按规定缴纳费用都可以接入
网络， 使用网络设施与服务。
（2）私有网（private network)
私有网是指由某个组织（如政府部门或企业等）出资建设， 专门面向该组织内部业务提供网络传输服务， 不向公众开放的网络。私有网不向组织外的人员提供服务， 只用于支持组

## Slide 20
谢 谢！